# Паспорт отделки помещений  в четырехкомнатной квартире на пр-те Победы

| № | Название помещения | Пол/плинтус | Стены | Потолок/фриз | Двери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | материал | материал | тип | цвет | фурнитура |
| 1. | Коридор | Напольный керамогранит . Плинтус шпонированный (см. план отделки пола) | Стену при входе с входной дверью, и стену граничащую с санузлом облицевать искусственным белым камнем, например: Камелот Рига 100 (искусственный кирпич под окраску) окрасить белой матовой акриловой краской. Остальные стены окрасить матовой влагостойкой колерованной краской по подготовке см. визуализацию помещения прихожей. | Подвесной потолок из гипсокартона со встроенными и подвесными светильниками, окрасить белой матовой акриловой краской по подготовке | - | - | хром |
| 2. | Гардероб | Напольный керамогранит . Плинтус шпонированный (см. план отделки пола) | Окрасить матовой влагостойкой колерованной краской по подготовке | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | - | - | - |
| 3. | Кладовая | Напольный керамогранит . Плинтус шпонированный (см. план отделки пола) | Окрасить матовой влагостойкой колерованной краской по подготовке | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | - | - | - |
| 4. | Санузел гостевой | Напольная плитка, (см. раскладку плитки для помещения ванной) | Настенная плитка (см. раскладку плитки для гостевого санузла) | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | Дверь Чикаго ясень белый без стекла | Шпон | Хром |
| 5. | Кухня-столовая | Напольный керамогранит . Плинтус шпонированный (см. план отделки пола) | Две стены покрыть декоративной штукатуркой, имитация цемента (см. визуализацию помещения кухни). Остальные стены окрасить белой матовой акриловой краской по подготовке. В зоне установки кухонной мебели — фартук из настенной плитки, имитация кирпичной кладки. | Подвесной потолок из гипсокартона со встроенными и подвесными светильниками, окрасить белой матовой акриловой краской по подготовке | Дверь Чикаго ясень белый со стеклом | Шпон | Хром |
|  | Лоджия | Террасная доска | стены окрасить белой матовой акриловой краской по подготовке. | Натяжной потолок для неотапливаемых помещений с подвесными светильниками | Дверь пластиковая ПВХ | - | - |
| 6. | Гостиная | Паркетная доска, плинтус шпонированный (см. план отделки пола) | Стены окрасить белой матовой акриловой краской по подготовке, внутреннюю поверхность ниши окрасить колерованной матовой акриловой краской по подготовке. | Подвесной потолок из гипсокартона со встроенными и подвесными светильниками, окрасить белой матовой акриловой краской по подготовке | Дверь Чикаго ясень белый со стеклом | Шпон | Хром |
| 7. | Санузел | Напольная плитка, (см. раскладку плитки для помещения ванной) | Настенная плитка (см. раскладку плитки для гостевого санузла) | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | Дверь Чикаго ясень белый без стекла | Шпон | Хром |
| 8. | Ванная | Напольная плитка, (см. раскладку плитки для помещения ванной) | Настенная плитка (см. раскладку плитки для гостевого санузла) | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | Дверь Чикаго ясень белый без стекла | Шпон | Хром |
| 9. | Спальня родителей | Паркетная доска, плинтус щпонированный (см. план отделки пола) | Стены окрасить колерованной акриловой матовой краской по подготовке | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | Дверь Чикаго ясень белый без стекла | Шпон | Хром |
| 10. | Детская 1 | Пробковые полы с фотопечатью Коркстайл, коллекция Импульс | Виниловые или флизелиновые обои | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | Дверь Чикаго ясень белый без стекла | Шпон | Хром |
| 11. | Детская 2 | Пробковые полы с фотопечатью Коркстайл, коллекция Импульс | Виниловые или флизелиновые обои | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | Дверь Чикаго ясень белый без стекла | Шпон | Хром |
| 12. | Детская гардеробная | Пробковые полы с фотопечатью Коркстайл, коллекция Импульс | Стены окрасить коллерованной акриловой матовой краской по подготовке | Натяжной потолок ПВХ сатин с подвесным светильником | Дверь пластиковая ПВХ | - | - |
| 13. | Кладовая | Коммерческий ковролин | Стены окрасить коллерованной акриловой матовой краской по подготовке | Натяжной потолок для неотапливаемых помещений с подвесными светильниками | Дверь пластиковая ПВХ | - | - |

Примечание: В паспорте предлагаются двери ф-ки Дариано, наличники с простой геометрией, стекло — белое матовое.

Подоконники во всех комнатах, кроме Детской 1, белые пластиковые.

В Детской 1 подоконник является продолжением столешницы письменного стола.